Nr. sprawy: 3/ZDZ/2017

Zał. nr.2

# SZCZEGÓŁOWY OPIS przedmiotu zamówienia

# Przedmiotem zamówienia jest dostawa i zakup " Anteny parabolicznej  wraz z chwytem złożeniowym "  które będzie stosowane wyłącznie do celów prac badawczych, eksperymentalnych, naukowych lub rozwojowych, które nie służą prowadzeniu przez zamawiającego produkcji seryjnej mającej na celu osiągnięcie rentowności rynkowej lub pokryciu kosztów badań lub rozwoju.

Antena wraz z chwytem powinna charakteryzować się następującymi parametrami :

| Nazwa parametru | Wartość minimalna lub parametr | Wartość maksymalna lub parametr |
| --- | --- | --- |
| Częstotliwość pracy [MHz] | 4400 | 5000 |
| Wzmocnienie (Gain) [dBi] dla n. 4700 MHz | 41 | - |
| Poziom listków bocznych [dBc] | -20 | - |
| Dopasowanie S11 [dB] | - 30 | -24 |
| Przenoszona moc CW [W] | 3000 | - |
| Złącze promiennika | WR 187 G |
| Wymiary |  |  |
| Wysokość w pionie po rozłożeniu X [m] | 3 | 4.5 |
| Szerokość w poziomie po rozłożeniu Y[m] | 3 | 4 |
| Szerokość w poziomie po złożeniu D[m] | 2 | 2.4 |
| Grubość anteny po złożeniu E[m] rzut z góry | 0.6 | 1.2 |
| Mocowanie chwytu Propozycja | Minimum 8 śrub lub ekwiwalent mocowania wystarczającego do utrzymania anteny podczas składania i rozkładania |
| Propozycja A1[m] | 0.6 | 1 |
| Propozycja B1[m] | 0.5 | 0.8 |

- Antena powinna być wykonana z materiału kompozytowego i aluminium .

- Po rozłożeniu anteny listki boczne powinny tworzyć z częścią główną powierzchni środkowej , powierzchnie jednorodne umożliwiające poprawne działanie anteny tzn. uzyskiwanie powtarzalnych parametrów elektrycznych anteny takich jak wzmocnienie anteny przy wietrze 60 km/h.

- Chwyt anteny wraz z stojakiem powinien posiadać min 8 mocowań śrubowych lub ekwiwalent takiego zamocowania wykonanego w taki sposób aby antena była odporna na wielokrotne  pochylanie  elewacyjne od wartości min do max możliwości stojaka anteny.

- Mocowanie wysięgnika promiennika powinno być stabilne  wykonane z aluminium lub kompozytu umożliwiające utrzymanie na końcu wysięgnika masy min 10 kg w czasie pracy anteny.

- Wygląd proponowany anteny :

Rzut  z przodu i tyłu  czaszy antenowej :

Rzut po złożeniu czaszy antenowej :

Producent zapewnia stojak do zawieszenia anteny podczas badań.